USB总线

# 32路开关量输入32路开关量驱动输出9路脉冲计数板RBH800

# 使用说明书

# 北京瑞博华控制技术有限公司

# 32路开关量输入32路开关量驱动输出9路脉冲计数板RBH800

# 性能特点：

- 采用功率驱动芯片MC1413实现开关量驱动输出

- 功率驱动为集电极开路输出

- 开关量输出的电流,最大达200mA

- 输入可以是开合信号,也可以是电平信号

- 复位后,输出低电平,输出三极管断开

- 脉冲计数通道中,外部时钟经过斯密特触发器整形,可以对各种脉冲信号进行计数处理,脉冲信号输出,采用驱动输出,大大提高了驱动能力,驱动电流大于8mA.

# 二、功能与指标

- 通道数：32路开关量输入,32路开关量输出,9路脉冲计数通道

- 输入:断开或闭合输入;电平输入

3、电平:输入为TTL电平,输出为集电极开路输出,有微弱上拉

4、总线方式：USB1.1总线

5、接头方式：DB37（孔式）,IDC34的插针

6、软件环境：Win2000/WIN98/WIN95/DOS

7、工作温度：0－70℃

# 三、工作原理简介

图1是该板的原理框图。

# 图1 原理框图

开关量输出占用4个连续地址，当用户往口地址中写入数据时，数据就锁存在锁存器中，然后经过驱动芯片MC1413驱动输出。MC1413是集电极开路输出的驱动芯片，每路驱动能力为200mA，一般建议使用在50mA以内，相邻6路总驱动电流不要超过500mA。本板的输出还具有上电清零功能，当计算机上电或复位时，开关量输出为低电平，集电极开路。这在工业控制中常常非常重要。

开关量输出的简图如图2所示。

图2 开关量输出接线示意图

用户的负载接线方法如图2所示，只需将负载接在用户电源与J37上对应的接线端子上即可。注意，当用户负载电阻太小时，应注意接限流电阻，以防止输出电流过大，当用户使用的是感性负载时，应注意加限压保护。

开关量输出有微弱的上拉作用,上拉电阻是20K欧,可以用于电平输出,由于该电阻较大,因此基本上可以看作是集电极开路输出,可以直接接继电器。

输入信号的接线示意图如图3所示，输入信号通过插针J1接入，输入接线端子通过4.7千欧的电阻上拉，上拉的电平为＋5伏。用户可以采用电平输入方式以及断开与闭合输入方式(开合方式)。开合输入方式的方法是：将开关的一端接地，另一端接接线端子，当开关断开时，输入状态为高电平，当开关闭合时，输入状态为低电平。

图 3 输入接线示意图

脉冲计数通道 采用芯片8253作为定时器/计数器，如图4所示

图4 脉冲计数原理图

3片8253分别标记为8253－1，8253－2，8253－3，每块芯片有3个计数器，分别标记为0、1、2，这样，12路脉冲计数信号分别标记为10、11、12、20、21、22、30、31、32。

为了用户使用方便，提供2MHz的内部时钟FOUT从J5的31引出。J5的32为高电平输出，用户可以将其当高电平使用。

脉冲计数信号的接头为J5，采用IDC34的双排针方式。脉冲信号从J5的2、5、8、11、14、17、20、23、26接入，经过两级斯密特触发器整形，分别进入芯片8254的时钟引脚。

定时器的输出OUT10,OUT11,OUT12,OUT20,OUT21,OUT22,OUT30,OUT31,OUT32。

在J5的32针有＋5V输出，用户可以将其用于高电平的门控。

四、硬件使用方法

图5操作元件布置

本板的操作元件布置如图5所示。

W2是电源选择，当跳线为右端时，选择USB总线供电，当跳线为左边时，选择J2供电。J2位于W2的下方，是外部电源输入的绿色端子，如图5所示，端子的上方为正，下方为负，如果用户希望外部供电，一定不要接错方向，否则将引起严重的硬件损坏。

J3是开关量输入接头，定义见板上标识。

J37是37针的孔型DB37接头，输出32路开关量输出，并有驱动能力。

J5是脉冲量输出，具体定义见板上标识。

J1是功率驱动电源，当需要用本板驱动继电器等功率部件时，仅仅依靠计算机的USB电源是不够的，需要用外部电源。外部电源为＋5伏，最大电流至少1安培。

J4的作用是输出借用USB电源的跳线开关，当闭合时，驱动电源来自USB总线，当断开时，驱动电源来自J1。当仅仅需要驱动小的发光管等微功耗的部件时，可以用USB总线的电源。

插针J3为输入开关量，定义为：I00-I07对应IOBase的8位，I10－I17对应IOBase+1的8为，I20-I27对应IOBase+2的8位，I30－I37对应IOBase+3的8位。

图 6   J3的接线图

J37对应开关量输出的32路信号，PA0-PA7对IOBase的8位数据，PB0-PB7对应IOBase+1的8位数据，PC0-PC7对应IOBase+2的8位数据，PD0-PD7对应IOBase+3的8位数据。VCC是计算机的＋5伏电源，GND是地。

# 图6  J37信号接线插座

可编程定时/计数器8253的编程

有关8253的详细说明，请参见8253的技术手册或有关资料。

在使用8253内部计数器前，必须向8253内部控制字节，和向相应通道写入计数值后才能工作。

控制字寄存器格式如下：

| D7 | D6 | D5 | D4 | D3 | D2 | D1 | D |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SC1 | SC0 | RL1 | RL0 | M2 | M1 | M0 | BCD |

各位的定义如下：

BCD：计数器计数方式选择，可采用二进制或BCD码。

M2、M1、M0：计数器工作方式选择，可有六种工作方式，如下表所示。

| M2 | M1 | M0 | 方式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 1 | 1 |
| 0 | 1 | 0 | 2 |
| 0 | 1 | 1 | 3 |
| 1 | 0 | 0 | 4 |
| 1 | 0 | 1 | 5 |

RL1、RL0：计数器读写操纵长度选择，以决定对计数器进行装入或读出是双字节还是单字节。当RL1、RL0为00、01、10、11时，对应的含义是：计数器锁存操作、只读/写低位字节、只读写高位字节、先读写低位字节，后读写高位字节。

SC1、SC0：选择计数器0、1、2。当为00、01、10时对应计数器0、1、2，当为11时，非法。

当对8253写入控制字后，就要给计数器赋初值了。

当控制字D0＝0时，即二进制计数，初值可在0000H－FFFFH之间选择，当D0＝1时，则装入计数器的初值应选十进制方式，其值可在0000－9999之间选择。无论何种计数方式，当初值为0000时，计数器的计数值最大。

工作方式说明

方式0－计数结束产生中断方式

当写入方式0控制字后，计数器输出立即变成低电平，当赋初值后，计数器马上开始计数，并且输出一直保持低电平，当计数结束时，变成高电平，并且一直保持到重新装入初值或复位时为止。

当控制字中D5D4＝11时，在写入第字节后计数器还不计数，当写入高字节后，计数器才开始计数，如果对正在计数的计数器装入一个新值，则计数器又从新装入的计数值开始作减量计数。可用门控控制计数，当门控GATE＝0时，禁止计数，当GATE＝1时，允许计数。

方式1－可编程单次脉冲方式

该方式要在门控信号GATE作用下工作。当装入计数初值后，要等GATE由低变高，并保持高时开始计数，此时输出OUT变成低电平，当计数结束时，输出变成高电平，即输出单次脉冲的宽度由装入的计数初值决定。当计数器减量未到零时，又装入一个新的计数值，则这个值不会影响当前的操作。只有原计数值减到零且有一个GATE上升延时，计数器才按照新值计数。

方式2－频率发生器方式

计数器装入初值，开始工作后，输出端将不断输出负脉冲，其宽度等于一个时钟周

期，两负脉冲间的时钟个数等于计数器装入的初值。在方式2中，门控相当于复位信号，当GATE＝0时，立即强迫输出高电平，当GATE＝1时，便启动一次新的计数周期，这样可以用一个外部控制逻辑来控制GATE，从而达到同步计数的目的。当然计数器也可以用软件控制GATE而达到同步控制的目的。

方式3－方波频率发生器

与方式2类似，当装入一个计数器初值后，在GATE信号上升启动计数，定时器/计数器此时作减2计数，在完成前一半计数时，输出一直保持高电平，而在进行后一半计数时，输出又变成低电平，

方式4－软件触发选通方式

用控制字设置该方式后，输出即变为高电平，在GATE＝1时，计数器一旦装入初值，便马上开始计数，每当计数结束，便立即在输出端送一个宽度等于一个时钟周期的负脉冲。如果在一次计数期间，装入了一个新的计数值，则在当前的计数结束，送出负脉冲，马上以这个新的计数值开始计数。在GATE＝0时，禁止计数，这些与方式2相同，但这不是用GATE上升延来启动计数的。

方式5－硬件触发选通方式

当采用该方式时，在GATE信号的上升延启动计数器，开始计数，输出一直保持高电平，当计数结束后，输出一个宽度等于时钟周期的负脉冲。在此种方式下，GATE是高电平或低电平都不再影响计数器工作。但计数操作可用GATE的上升延重新触发，便又从原来的初值开始计数，计数期间，输出一直保持高电平。

对8253的读写操作

写操作

由于每个计数器均有相应的口地址，方式控制计数器也有口地址，因而可用OUT指令写入控制字以及计数器初值。

对8253进行读出计数值的操作有两种方法，第一种是使计数器停止计数，然后读出，这可用GATE信号或外部硬件逻辑停止计数器工作，然后用IN指令读出。在读出时用写入控制字D4D5来控制，若为11，则读数为先读出低8位，后读出高8位，只有完成了两次读出操作，才能进行其它操作，否则出错。另一种方法是在计数过程中读出，读数并不影响当时正在进行的计数，这时读出的当前的计数值。这种读出分两步进行：

第一步，写入专用字到控制寄存器，其格式如下：

| SC1 | SC0 | 0 | 0 | X | X | X | X |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

其中SC1、SC0与方式控制字中的规定一样，它们的组合决定要选的计数器号。该控制命令锁存计数器的值，然后可以用IN指令读出计数结果。

注意：当计数器的初值写入计数器后，计数器未开始计数前，写入的计数值，将不能读出，只有当计数器开始计数后，方能读出计数值。

# 五、软件使用说明

查询方式的采集主要依靠以下函数实现。

开关量采集子程序

只要运行本程序,就可以采集采集板的开关量输入,以及脉冲量的输入

其中:

IOChn=9,是一个固定数

IOV()是一个数组

IOV(0):是第一个8路开关量输入,每位对应1位,当该位=0,表明输入低电平,=1表明输入高电平

IOV(1):是第二个8路开关量输入,每位对应1位,当该位=0,表明输入低电平,=1表明输入高电平

IOV(2):是第三个8路开关量输入,每位对应1位,当该位=0,表明输入低电平,=1表明输入高电平

函数成功返回TRUE,失败返回FALSE

Declare Function DllRbh_DI Lib "adcard.dll" Alias "_Rbh_DI@8" (ByVal IOChn As Integer, ByRef IOV As Integer) As Integer

开关量输出控制程序

只要运行本程序,就可以从开关量输出端输出开关量

其中:

DONum=1,是一个固定常数

DOV是数组:DOV(0)是要输出的开关量字节,8位输出,每位对应J3的1个输出端,当输出0时,输出低电平,当输出1时,对应端输出高电平

函数成功返回TRUE,失败返回FALSE

Declare Function DllRbh_DO Lib "adcard.dll" Alias "_Rbh_DO@8" (ByVal DONum As Integer, ByRef DOV As Integer) As Integer

脉冲量输出控制程序

只要运行本程序,就可以设置脉冲量的输出

其中:

TC:对应通道的控制字节

CTValueL:初始值的低8位

CTValueH:初始值的高8位

CTChn:对应的通道号,从0开始,如第二通道时,值=1

脉冲计数芯片采用8254-2芯片,建议用户先熟悉该芯片的功能及使用方法

函数成功返回TRUE,失败返回FALSE

Declare Function DllRbh_CounterOut Lib "adcard.dll" Alias "_Rbh_CounterOut@16" (ByVal TC As Integer, ByVal CTValueL As Integer, ByVal CTValueH As Integer, CTChn As Integer) As Integer

详细软件见光盘中的例程。

# 六、注意事项

1、不要带电插拔该板。

2、长期不使用时，建议从计算机中拔下该板，妥善保管。

# 七、出库清单

1、RBH800板一块。

2、说明书一份（本说明书）。